总说明

1.工程概况

本工程为吴兴区织里镇2023年潘塘桥村盛家桥建设用地复垦项目，位于织里镇潘塘桥村。项目主要建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、圩堤工程及完成本工程所需的措施项目及其他项目。

1）土地平整工程：项目区土方平整工程中，土方开挖15747m³；土方外运14482m³；田面清理18644㎡；土地翻耕18644㎡。

2）灌溉与排水工程

包括新建排灌两用渠和水工建筑物工程

①项目区H80生态排灌两用渠310m。

②水工建筑物：φ15放水涵管18处，下田埠2处，岸坡撒播草籽3515㎡。

3）圩堤工程

3m圩堤348m。

4）应业主要求，复垦范围线以外部分场地平整（除圩堤、新建渠道外）不在本次招标范围内。

2 工程招标范围

具体范围及数量详见招标文件及工程量清单

3 招标人供应的材料、提供的施工设备

无。

4 工程量清单计价说明

4.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》等一起阅读和理解。

4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。

4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》的规定。

4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。

4.5 除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。

4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

4.7 施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目的计量单位计价。

4.8安全施工费不得低于人民币5161元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。 在确保工程安全措施的前提下，安全施工费和文明标化工地建设费可统筹使用。

4.8 投标报价参考依据：

1). 《浙江省水利工程工程量清单计价办法（2022年）》（浙水建[2022]7号）；

2).《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）。

3).《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》。

4).《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》。

5).增值税税率9%。

6).与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

5 其他

1)工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应，商品砼等材料无法直接运至施工现场的，投标人应考虑其短驳运输费用，该项费用不单列清单，由投标人自行考虑在综合单价项目或措施总价项目内。

2)施工用电、施工用水的供应承包人自行解决，费用计入措施项目内，发包人不再另行支付。

3)临时道路修筑、维护与拆除（或临时道路铺设钢板等），由投标人根据施工组织方案自行设计，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

4)施工临时供电、施工房屋建筑工程均由投标人根据施工现场情况自行报价，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

5)施工围堰、抽排水等施工导流工程，投标人根据施工组织设计自行考虑报价，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

6)本工程设预留金，金额为1.5万元,由发包人掌握。

7)本工程砌体拆除、砼拆除工程量为暂估量，最终按实际工程量为准。