工程量清单编制说明

一、项目名称

2023年千金镇东马干村农田管护项目。

二、工程质量

工程质量应达到合格标准。

三、主要建设内容

项目主要建设内容包括:

灌溉与排水工程：新建B70灌渠395m；新建B80灌渠460m；修缮B80渠道150m；修缮B90渠道740m；新建DN600钢筋砼涵管30m；新增DN600波纹管200m；新建窨井2座；修缮窨井2座；复合闸门10座。

田间道路工程：新建4.0m宽C25砼道路222m；新建沥青路500m。

新建单灌机埠一座；拆除并重建单灌机埠一座；改建机埠一座。

四、编制依据

4.1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。

4.2  工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按照合同约定予以计量的有效工程量。

4.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。

4.4  工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。

4.5  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中的一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

4.6  措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。

4.7  其他项目清单应按下列规定确定：

- 本标段安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省外有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

4.8  投标报价参考依据。

1、兆达连合工程技术有限公司设计的施工图；

2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）

3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）

4、《浙江省水利水电工程施工费用定额》（2021版）

5、《浙江省水利水电工程机械台班费定额》（2021版）

6、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）

7、浙江省和湖州市建设工程造价信息2023年1月刊

8、相关文件、解释等。

综合费率（企业管理费和利润）按工程相应类别的取费；施工组织措施费按规范记取；施工技术措施费按“项”计取，一次性包干，结算不作调整。

六、其他说明

1、工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应。

2、施工用电、施工用水的供应：承包人自行解决，费用计入措施项目内。

3、施工临时道路：承包人应自行考虑场内道路的修筑与维护、及场外道路的维护，投标人应自行考虑主要材料的短波运输费用，费用计入措施项目内。

4、施工导流：本工程施工导流的型式及费用，由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目内。

5、本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他临时工程内，发包人不再另行支付费用。

6.本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），要求各投标单位根据施工规范要求结合施工图、现场地质勘察等在相应子目中综合考虑。

7.本次招标清单工程量仅供参考，按实审计结算。 政策处理，设计未考虑，由村里及施工方自行协商处理。

8.地块内如果涉及地下通信管线、高压电力塔、高速公路等，施工时需与相关单位联系沟通，确保施工安全。

9.按业主要求弃方外运时注意保护原有道路，不能压坏，否则责任由施工方一力承担。

10、本工程安全施工费不得低于人民币 20054 元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省外有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

11、本工程预留金 55000 元，不得作为竞争性费用。

12、本工程清单编制中有关修缮项目的清单组价均以修缮率30%进行组价，实际修缮比例按签证计。