清单编制说明

一、工程概况：

本工程为新浦厕所，工程具体情况详见施工图。

二、施工工期暂定60天，施工现场情况为三通一平，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

三、工程招标范围：施工图纸范围内的施工、装修、安装工程。

四、工程量清单编制依据：

1、根据新浦厕所设计图纸；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）/浙江省通用市政工程预算定额（2018）/浙江省通用园林工程预算定额（2018）》等；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

4、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

5、《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号）；

6、《浙江省建设工程计价依据（2018）》；

7、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号等）；

8、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

9、人工按《湖州市造价信息》2023年第05期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2023年第05期、《浙江省造价信息》2023年第05期；

10、安全文明措施费按浙建建发[2022]37号的要求计入，满足相关的安全文明施工要求。

11、设计及建设单位关于设计施工图问题的相关回复及修改内容；

12、地质勘测资料及其他与建设工程有关的标准、规范等技术资料；

13、规费由投标人根据国家法律法规、自身缴纳规费的实际情况及相关规定计取；

14、税金为不可竞争费用，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）文件规定，取费基数为税前工程造价，本工程按一般计税法考虑，税率及有关计价调整按浙建建发【2019】92号文件规定计取。

15、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发【2022】37号）

16、《湖州市住房和城乡建设局关于全面推广应用承插型盘扣式模板支架的通知》（湖建发【2022】4号）

五、计算说明：

1、无地勘报告，自然地坪标高暂按±0.000m考虑

2、木饰面、木门、柜门及木隔断等涉及的木饰面的颜色、品种、需整体一致，投标人施工前需与甲方、设计确认方可进行施工，木饰面按水平投影面积计算；

3、石材、块料表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按设计和业主方要求，倒角、磨边、切割、对缝、开槽及六面防护等加工处理所需的费用、业主可能对规格尺寸的调整及石材、块料防脱落处理所需的费用等，均由投标人在相关报价中综合考虑，结算时不另行计费；

4、墙纸、墙布、墙面软包等涉及到墙面饰面的颜色、品种、需整体一致，投标人施工前需与甲方、设计确认方可进行施工，饰面按水平投影面积计算；

5、不同材质交界处，需打胶处理的，防水要求的部位需打防霉胶，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中；

6、所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

7、卷材附加层已综合考虑；

8、所有不锈钢采用304材质；

9、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，同时考虑可能发生的与水电、暖通等其它专业因施工时间先后所额外增加的钻孔、打眼、局部修复等产生的费用，以上投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

10、施工现场材料成品保护、 现场材料安全及现场材料相关费用由投标单位在投标时综合考虑在投标报价中，发生后不再单独计价,到场材料若因施工单位成品保护不力损坏的,承包人照价赔偿,并返工复原,待发包人验收合格为止;

11、工程的各项检测费用，包括空气检测等的费用，投标人须在报价中综合考虑；

12、场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑；

13、投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运的费用并计入报价；

14、施工中可能发生的，而措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在措施项目清单的"其他措施项目费"中自行考虑报价；

15、本工程以“项”为单位的由施工单位自行报价，结算时不予调整；水电总线经过现场走访，按150米计入，结算按现场实际考虑；

16、所有洁具均已考虑管道配件；

17、洁具品牌考虑中档，从以下品牌选取：九牧、箭牌、四维；

六、本工程材料品牌：(投标单位报价需从装修说明的品牌中选一，并在主要材料表中注明）

1、清单中涉及未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，按中档偏上的装修标准选购，且应符合设计要求。

2、本工程材料参考品牌要求如下：

乳胶漆：立邦、三棵树、多乐士

面砖：东鹏、斯米克、冠珠

复核阻燃板：千年舟、莫干山、金利源

木工板： 千年舟、莫干山、金利源

成品木饰：千年舟、莫干山、大王椰

轻钢龙骨：杰森、可耐福、兰兴

洁具品牌考虑中档，从以下品牌选取：九牧、箭牌、四维；

灯具品牌考虑中档，从以下品牌选取：辉瑞、欧普、欧司朗；

管道品牌考虑中档，从以下品牌选取：中财、金塑、伟星；

监控品牌考虑中档，从以下品牌选取：大华、海康威视、宇视；

小厨宝品牌考虑中档，从以下品牌选取：美的、海尔、奥克斯；

路由器品牌考虑中档，从以下品牌选取：TP-LINK、华为、中兴；